LFGL-40B

移动过滤设备

使

用

维

护

手

册

北京利飞尔特过滤技术有限公司

Beijing L-Filtration Technology CO.,LTD

目      录

一、 概述                   — — — — — — — — — — 2

二、 一般注意事项           — — — — — — — — — — 2

三、 设备型号说明           — — — — — — — — — — 2

四、 设备外形尺寸图         — — — — — — — — — — 3

五、 性能参数               — — — — — — — — — — 3

六、 运行前准备             — — — — — — — — — — 3

七、 运行                   — — — — — — — — — — 4

八、 运行结束               — — — — — — — — — — 4

九、 滤芯更换               — — — — — — — — — — 4

十、 维护保养               — — — — — — — — — — 4

十一、配套滤芯型号及数量    — — — — — — — — — — 5

一、概述

感谢您选用LFGL系列移动过滤设备！

于初次使用本设备之前，为充分发挥其应有的功能及作用，请您阅读一遍该说明书。

各行各业使用液压油、润滑油的场合非常普遍，但对油液的污染重视不够。为了提高我国油液的洁净度，我公司致力于开发与研制油液过滤及油液脱水设备。为了适应不同用户、不同场合的使用，我公司开发了A型单桶两级精密移动过滤设备、B型双桶三级高精密移动过滤设备、C型携油桶式高精密移动过滤设备、D型带油箱式高精密移动过滤设备，本系列产品可对液压油、润滑油进行过滤、加油、换油、污油净化和外循环过滤等。还具有操作简单、移动灵活、基本免维护、一机多用的特点，也可以按用户要求进行特殊设计。

另外，该装置按流量和形式不同已有系列化产品供客户选用。

二、一般注意事项

1. 装置接地保护。

2. 确认电源开关处于“ OFF ”位置。

3. 电源总线安放妥当，不要靠近冷、热、乱、潮和易碰压的地方。

4. 将进出油管连接牢固，接口处无漏气、漏油现象。

5. 开车前必须打开进出口阀门。

6. 确认油泵转向。

三、设备型号说明

LFGL – 40- B

①        ②      ③

① LFGL：利飞尔特移动式过滤设备

② 40： 额定流量 40 l/min

③ B:   三级高精密过滤

四、设备外形尺寸图

五、性能参数

额定流量        40 l/min

通    径        进油管DN20(3/4”)，出油管DN20(3/4”)

外形尺寸        600 x 520 x 940 （长x宽x高）单位：mm

额定压力        1.0 MPa

电机功率        0.75 KW

电    源        380 VAC/50Hz/3相

过滤精度        3μm

温    度        0～80℃

滤芯更换压差    0.15 MPa

六、运行前准备

- 确认电机回转方向；

- 将进出口油管连接牢固，并将吸油过滤器连接好；

- 将设备进口油管连同吸油过滤器一起放入油桶底部；

- 将出口油管放入待加油油箱内；

- 打开设备进出口阀门；

6. 将电机起动、停止2～3次检查配管处有无漏油、漏气现象。

七、运行

起动电机，打开预、精过滤器顶部的放气阀门，直至有油液溢出后关闭放气阀门,即可投入正常运行。

八、运行结束

运行结束之后，首先必须断开电源！之后请顺序断开地线、关闭进出油口阀门、清洁设备、缠好油管和电源线，将设备移至安全处。

九、滤芯更换

设备于运行中，要注意检查泵进口负压表及预、精过滤器压力表，当负压表<0.4Mpa时，应清洗吸油过滤器，如滤网破损时需要更换。当预、精过滤器某一级压差达到0.15MPa时就应该更换其新的滤芯。

滤芯更换顺序：

1、停车并切断电源；

2、关闭各油口阀门；

3、打开预（精）过滤器下部的排放口，打开顶部的放气阀门，将过滤器壳体内油液排放干净；

4、打开预（精）过滤器上盖并取出旧滤芯；

5、清洗过滤器全部；

6、安装新滤芯，注意清洁；

7、安装过滤器上盖及排放口螺塞。

至此，完成滤芯更换。接下来的程序完全按本说明书的《运行前准备》、《运行》进行操作。

十、维护保养

本设备基本上是属于免维护型的，只是有几点提醒操作人员。

1. 设备较长时间闲置时建议不将油液全部排空，以免管路锈蚀、滤芯干裂破损和油泵润滑部位无油。

2. 定期对压力表进行标定。

3. 定期检查电控开关、电缆线是否正常完好。

4. 此设备运行噪声非常之小，如果发现异常当立即停机查找原因。

十一、配套滤芯型号及数量

吸油过滤器：WU-40X180J             1支

预过滤器：  LF-140X400E15          1支

精过滤器：  LF-140X400E3           1支

联系方法：

北京利飞尔特过滤设备有限公司

地址：北京海淀区学院南路皂君庙14号鑫三元903

邮编：100081

电话：010-62172379   62175447          传真：010-62177073

网址：www.L-filtration.com.cn

E-mail :filter@L-filtration.com        office@L-filtration.com